## Slide 2
Цель работы
Воссоздание работы первых двух ступеней ракеты-носителя "Молния-М" миссии "Венера-7" в Kerbal Space Program, разработка физической и математической модели и сравнение результатов моделирования и математической модели.
Задачи
1. Проанализировать технические характеристики ракеты-носителя «Молния-М».
2. • Разработать физическую и математическую модель работы первых двух ступеней.
3. Реализовать симуляцию в KSP
4. Провести анализ отклонений и сделать выводы.
Состав команды
Матвиенко М. В. – программист, тимлид, KSP
Соболев В. Л. – Физическая модель
Чернявская К. В. – проверка отчёта, презентация
Юрченко М. А. – Математическая модель, программист
Умашев Ш. Б. – оформление отчёта

## Slide 3
Программа «Венера» (1961–1984 гг.) -это серия автоматических межпланетных станций, разработанных Советским Союзом для исследования планеты Венера.
Венера-7 была запущена с космодрома Байконур с помощью ракеты – носителя «Молния-М» 17 августа 1970 года и стала первым космическим аппаратам, успешно передавшим данные с поверхности другой планеты.
Описание миссии

## Slide 4: Спускаемый аппарат
Спускаемый аппарат имел сферическую форму. Корпус изготовлен из титана и мог выдержать давление в 180 атмосфер на поверхности Венеры. Внутри размещались радиотехническая, телеметрическая и измерительная аппаратура.
В оснащение входил парашют, изготовленный из термостойкого
материала стеклонитрон, выдерживающего температуру до 530 гр
Характеристики:
Общая масса: 1180 кг
Масса спускаемого аппарата: 495 кг
Диаметр : около 1 м
Температурный режим : от 25°C до 475°C
Давление: до 90 атмосфер

## Slide 5: Ракета носитель «Молния - М»
Ракета – носитель «Молния-М» это четырехступенчатая ракета, разработанная на основе «Востока». «Молния-М» доставляла аппараты на межпланетные орбиты, обеспечивая необходимую скорость и точность.
Технические характеристики:
Стартовая масса: 305 тонн
Полезная нагрузка: 1180 кг
Высота: 43,4 м
Диаметр: 10,3 м(с боковыми ускорителями)
Топливо: керосин(РГ-1) и жидкий кислород (LOX)
Тяга первой ступени: 3900 кН ( 2816500 Н в модели)

## Slide 6
При реализации моделирования мы принимаем:
Инерциальная система отсчета в декартовой системе координат :
y - вертикаль вверх, x - восток (плоскость экватора).
Планета считается фиксированной; её орбитальное движение не учитывается.
Полёт разбит на несколько фаз; некоторые параметры заранее фиксированы для каждой фазы (например, тяга).
Тяга каждой ступени постоянна и включается мгновенно.
Расход топлива - постоянный в пределах одной ступени, но различный между ступенями.
Отсоединение ступеней считается мгновенным (время процесса не учитывается).
Физическая и математическая модель

## Slide 7: Физическая и математическая модель
Основной закон движения:
В качестве основного закона используется второй закон Ньютона для движущихся тел переменной массы.
где – равнодействующая всех сил, действующих на ракету.
Масса ракеты в процессе работы ступени убывает линейно вследствие расхода топлива и задаётся выражением
где - начальная масса ступени (с топливом), - массовый расход топлива, - время работы ступени.
После завершения работы ступени () масса ракеты считается постоянной и равной сухой массе ступени:
Плотность воздуха уменьшается с высотой по экспоненциальному закону:
где — плотность на уровне моря,
– высота, на которой плотность уменьшается в раз.
Сопротивление воздуха пропорционально квадрату скорости и определяется формулой:
где - коэффициент аэродинамического сопротивления, для «Молния-М» равен 3.3,
ρ(y) - плотность атмосферы на высоте y,
- характерная площадь,
- модуль скорости ракеты.
Сила аэродинамического сопротивления направлена строго против вектора скорости.

## Slide 8: Физическая и математическая модель
Гравитация направлена вниз и зависит от высоты . Векторная форма:
где — гравитационная постоянная,
— масса планеты,
— радиус планеты.
Угол наклона ракеты зависит от высоты и определяется как:
где = 70 000м.
Система координат и силы, действующие на ракету
Время отсоединения ступеней считается малым и не учитывается в расчётах.

## Slide 9
Для описания движения ракеты в системе координат вводятся следующие обозначения: - — горизонтальная координата - — вертикальная координата - , — проекции скорости на оси - — полная скорость
Суммарная сила, действующая на ракету:
Ускорения в проекциях
Компоненты ускорения в проекциях на оси и :
Система дифференциальных уравнений движения:
Физическая и математическая модель

## Slide 10
Метод решения
Для решения системы дифференциальных уравнений используется численный метод интегрирования, например, метод Рунге-Кутта. В данном случае применяется метод odeint (с использованием библиотеки SciPy), который реализует адаптивную численную интеграцию.
Учет перехода между ступенями
После завершения работы первой ступени:
Начальная масса второй ступени принимается равной массе ступени с топливом
Начальное состояние (координаты и скорости) берется из конца первого интервала

## Slide 11: Симуляция в KSP
Первая ступень – мощный кластер двигателей, обеспечивающий высокий уровень тяги для преодоления гравитации и атмосферного сопротивления.
Вторая ступень – один основной двигатель и топливные баки, позволяющие поддерживать ускорение на больших высотах, где атмосферное давление существенно ниже.
Третья ступень – предназначена для выхода на орбиту и коррекции траектории.
Четвёртая ступень – используется для точечной коррекции орбиты либо для вывода полезной нагрузки на требуемый путь.

## Slide 12
Решение систем
уравнений
Получение данных
из симуляции и
построение графиков
Программная реализация математической модели
Функция для
системы уравнений

## Slide 13: Программная реализация
Автопилот Для полной автоматизации полёта и записи данных о полёте мы используем библиотеку krpc, позволяющую при помощи языка программирования Python взаимодействовать с игрой Kerbal Space Program и регулировать полёт ракеты. Главная задача автопилота – полностью автоматизировать полёт:
запуск двигателя и отключение стартовых зажимов.
динамическое регулирование угла наклона ракеты в зависимости от высоты.
отслеживание количества топлива и своевременное отстыковывание использованных ступеней.
сбор всех ключевых показателей и их запись в файл формата CSV.

## Slide 14
Графики

## Slide 15
Сравнение зависимостей скорости и высоты от времени, полученных из нашей модели и симуляции в Kerbal Space Program, показало схожие тенденции, несмотря на небольшие отклонения. Причины расхождений:
Упрощённость модели: мы игнорируем небольшие вариации гравитационного поля, атмосферные изменения и другие физические эффекты, используя постоянные параметры.
Упрощения в KSP: игра ориентирована на развлечение, её физический движок применяет упрощённые модели полёта.
Алгоритмические приближения: в KSP используются собственные расчётные алгоритмы с приближениями, влияющие на точность.
Непрерывное изменение угла наклона: в симуляции угол меняется постепенно, тогда как в модели часто считается мгновенным.
Учёт этих факторов объясняет различия между теоретическими расчётами и результатами KSP, при этом общая картина остаётся согласованной.
Графики

## Slide 16
Таким образом, поставленная цель – воссоздать работу первых двух ступеней ракеты‑носителя «Молния‑М», разработать адекватную физическую и математическую модели и подтвердить их достоверность через симуляцию – успешно достигнута.
Выводы
1.Мы разработали физическую и математическую модели полёта ракеты.
2.Нами освоены методы работы в Kerbal Space Program (KSP) для симуляции полётов и визуализации данных.
3.Был создан автопилот для ракеты в KSP.
4.Мы научились анализировать симуляционные данные и строить графики для сравнения расчётов и экспериментов.
5.Полученные результаты подтверждают корректность моделей: тенденции в данных совпадают, а расхождения объясняются особенностями симуляции и допущениями модели.
6.Командная работа позволила нам эффективно совместить теоретические расчёты и практическую реализацию, обеспечив надёжность и достоверность проекта.
Заключение

## Slide 17
Симуляция в Kerbal Space Program
Взлёт ракеты
Конец работы первой ступени
Отбрасывание первой ступени

## Slide 18
Работа второй ступени
Работа третьей ступени. Выход на промежуточную орбиту
Отбрасывание второй ступени

## Slide 19
Ознакомиться со всем материалом вы можете на
GitHub
Google Диск